(مقالة پژوهشي)

افزايش دوز ناشي از تزريق نانوذرات طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانيوم به تومورهاي سرطاني در براکيتراپي با چشمه ايريديم- 192: روش مونتکارلو

منصور ذبيحزاده1 *، سيده سحر عارفيان2، نسیم شمس3

چکيده

زمينه و هدف: در برهمکنشهاي فوتون با ماده، افزايش عدد اتمي ماده هدف و کاهش انرژي فوتون تابشي جذب فوتوالکتريک را در آن ماده افزايش ميدهد. در مطالعة حاضر فاکتور افزايش دوز (Dose Enhancmenet Factor) تومور پر شده با نانوذرات (Nano Particles) براي براکيتراپي با چشمه ايريديم- 192 مطالعه شد.

روش بررسي: محاسبات مونتکارلو براي تعيين افزايش دوز ناشي از چشمه ايريديم- 192 با کد MCNP4C  انجام شد. مدل مخلوط آب- نانوذرات براي توزيع يکنواخت نانوذرات طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانتيوم با غلظتهاي 7، 18 و mgr/gr 30 در حجم توموري که در فاصله cm 5/1 از چشمه در مرکز فانتوم آب قرار داده شده در نظر گرفته شد.

يافتهها: فاکتور افزايش دوز براي نانوذرات طلا برابر با 049/1، 122/1، 201/1 و براي نانوذرات گادلينيوم برابر با 033/1، 083/1 و 136/1 بهترتيب با غلظتهاي 7، 18 و mrg/gr 30 تخمين زده شد. ميزان افزايش دوز براي آهن و تيتانيوم قابل ملاحظه نبود. افزايش فاصلة شعاعي تومور از چشمه (از 5/1 تا cm 5) فاکتور افزايش دوز را (تا 3/22%) افزايش ميدهد.

نتيجهگيري: نتايج ما پيشگويي ميکند که پرکردن تومور با نانوذرات با اعداد اتمي بالا مانند طلا بهدنبال پرتوگيري از چشمه براکيتراپي با آهنگ دوز بالاي  ايريديم-192 دوز جذبي تومور را بهدليل افزايش برهمکنشهاي فوتوالکتريک افزايش داده و منجر به بهبود بهره درماني ميشود. فاصله شعاعي تومور از چشمه بهدليل کاهش انرژي ميانگين در اثر تضعيف و افزايش غلظت نانوذرات و نيز بهدليل افزايش جذب فوتوالکتريک فاکتور افزايش دوز را افزايش ميدهد.

کليد واژگان: فاکتور افزايش دوز، چشمه براکيتراپي ايريديم- 192، شبيهسازي مونتکارلو، نانو ذرات.

دريافت مقاله: 3/10/1391	      دريافت مقالة اصلاحشده: 18/3/1391    	  اعلام قبولي: 23/11/1391

مقدمه

عمدهترين مشکل موجود در زمينه راديوتراپي رساندن دوز تجويزي به سلولهاي توموري و حفاظت از بافت سالم اطراف ارگان مورد نظر براي کاهش ريسک سرطانهاي ثانويه است، اين مسأله عامل تعيينکننده در انتخاب روش درماني، خواهد بود (1, 2).

بر اساس قوانين برهمکنش فوتون با ماده، احتمال جذب فوتوالکتريک تقريباً بهصورت 3(Z/E) با توان سوم عدد اتمي ماده هدف، رابطه مستقيم و با توان سوم انرژي فوتون تابشي نسبت عکس دارد (1, 2). از اينرو، ايده استفاده از مواد با عدد اتمي بالا به همراه پرتوهاي فوتوني کم انرژي بهمنظور افزايش دوز تومور سالها پيش مطرح شد (3-5). در سالهاي اخير استفاده از فناوري نانو در اکثر زمينههاي علمي بهشدت مورد توجه قرار گرفته است و کاربرد اين ذرات مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است (6). نانوذرات به علت اندازه بسيار کوچک، قابليت نفوذ بالايي از طريق عروق خوني به داخل تومور دارند، از اينرو ميتوانند در زمينه پزشکي بسيار مؤثر واقع شوند (7). به عنوان مثال اين ذرات در بهبود روند گرما درماني تحريکي فروسرخ (8)، تصويربرداري تشخيصي (10)، و تحويل دارو و ژن به بافت و نشاندار کردن نانوذرات (11) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در سالهاي اخير، تلاشهاي فراواني براي افزايش دوز با اضافه کردن نانوذرات به تومور صورت گرفته است؛ اولين مطالعه در سال 2004 توسط هينفلد (Hainfeld) و همکارانش انجام شد که با تزريق نانوذرات طلا به داخل تومور ايجاد شده در موش و سپس با تحت تابش قرار دادن آن توسط اشعه X، تومورهاي ايجاد شده در بدن موش را از بين بردند (12)؛ در ادامه براي تعيين دقيق ويژگيهاي دوزيمتري اين روش چو (Cho) و ژانگ (Zhang)  (6) و و همکارانش (13) با استفاده از روش شبيهسازي مونتکارلو ميزان افزايش دوز تومور ناشي از چشمههاي پرتويي مختلف را در حضور غلظتهاي متفاوتي از نانو ذرات طلا محاسبه کردند. همچنين محققان ديگري (14، 15) در اين زمينه مطالعاتي را گزارش کردهاند که بهطور کلي نتايج اين تحقيقات اثربخشي اين روش در افزايش دوز تومور را نشان ميدهند.

به دليل عدم وجود اطلاعات دقيق کمي و کيفي کافي و و نيز نبود صحت کافي دادههاي گزارش شده مطالعات بيشتري نياز است. چشمه براکيتراپي ايريديم- 192 بهطور وسيع در درمانهاي با آهنگ دوز بالا مورد استفاده ميباشد. اين چشمه به دليل داشتن انرژي نسبتاً پايين (با ميانگين KV 360)، در برخورد با ماده با عدد اتمي بالا سطح مقطع فوتوالکتريک بالايي خواهد داشت، از طرفي حجم اين چشمهها بسيار کوچک است و لذا از طريق کاشت داخل بافتي و يا داخل حفرهاي ميتوانند با قرارگيري در کنار تومور، دوز را تنها به بافت توموري تحويل داده و بهدليل افت شديد دوز با افزايش فاصلة تابشگيري ناخواسته بافتهاي سالم مجاور تومور به حداقل کاهش مييابد (9). در اين مطالعه با استفاده از روش شبيهسازي مونتکارلو، ميزان افزايش دوز تومور حاوي نانوذرات مختلف در براکيتراپي با چشمه رايج ايريديم-192 با آهنگ دوز بالا (مدل MicroSelectron) بررسي شد. غلظتهاي مختلفي از نانوذرات طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانيوم جهت بررسي اثر غلظت و نوع ماده ارزيابي شدند. علاوه بر اين تأثير عمق تومور و انرژي اشعه به کار رفته (طيف انرژي و يا انرژي ميانگين منبع) بر ميزان افزايش دوز تومور حاوي نانوذرات ارزيابي شد.

روش بررسي

در مطالعة پژوهشي حاضر محاسبات مونتکارلو توسط کد شبيهسازي MCNP4C محاسبه شد. براي تعيين تأثير حضور نانوذرات بر افزايش دوز تومور از مفهوم فاکتور افزايش دوز (Dose Enhancement Factor: DEF) استفاده شد که بهصورت نسبت دوز ميانگين داخل تومور در حضور نانوذرات و بدون حضور آنها بعد از پرتو‌دهي تومور تعريف ميشود.

در اين شبيهسازي از چشمه ايريديم-192 با آهنگ دوز بالا(High Dose Rate:HDR)  مدل MicroSelectron استفاده شده است. ساختار و ابعاد اين چشمه در شکل 1 نشان داده شده است. طول فعال چشمه استوانهاي به طول mm 5/3 و قطر mm 6/0 از ايريديم خالص (با دانسيتهgr/cm3  42/22) با توزيع يکنواخت است که درون محفظهاي از جنس استيل ضد زنگ قرار دارد؛ طول کپسولmm 5 و قطر آن mm 1/1 است،      بهطوري که شعاع انتهاي کروي بيروني اين کپسول برابر mm 55/0 ميباشد. استيل مورد استفاده از نوعAISI 316L  با ترکيبي از 2% منگنز، 1% سيليسيوم، 17% کريپتون، 12% نيکل و 68% آهن با دانسيته gr/cm 302/8 است (16، 17). مشخصات فيزيکي چشمه ايريديم-192در جدول 1 نمايش داده شده است.

براي اعتباريابي شبيهسازيهاي انجام شده براي چشمه ايريديم- 192، ثابت آهنگ دوز (Dose rate constant) محاسبه شد و با نتايج ديگر مطالعات مقايسه شد. امروزه محاسبات آهنگ دوز در اطراف چشمههاي براکيتراپي در نرمافزارهاي طراحي درمان رايج بر اساس پروتکل TG-43AAPM, (American Association of Physicist in Medicine) انجام ميشود (18). بر اين اساس مطابق با معادله (1) قدرت کرماي هوا،، برابر با حاصلضرب آهنگ دوز، ، در توان دوم فاصله از مرکز چشمه، d، محاسبه ميشود:

(1)

آهنگ کرماي هوا در پوستههايي هم مرکز به ضخامت cm 1 تا فاصله cm 100 از چشمه در داخل کرهاي پر از هواي خشک به شعاع  m 2 محاسبه شد و ميانگين مقادير حاصله بر اساس معادله (1) بهعنوان قدرت کرماي هوا در فاصله cm 1 از منبع در نظر گرفته شد. طبق معادله (2) نسبت آهنگ دوز در فاصله cm 1 بر روي محور عمود بر محور مرکزي چشمه، ، در داخل فانتوم آب به قدرت کرماي هوا چشمه بهعنوان ثابت آهنگ دوز، Λ، محاسبه شد:

(2)

براي محاسبه فاکتور افزايش دوز ( DEF)، فانتوم همگن آبي (معادل بافت نرم با دانسيته gr/cm31) به ابعاد cm315× 15×15 در نظر گرفته شد. چشمه ايريديم- 192در مرکز اين فانتوم قرار داده شد و توموري به ابعاد  cm3 1 ×1 × 1 در راستاي محور عمود بر محور مرکزي چشمه در فاصله cm 5/1 از مرکز فانتوم تعبيه شد (شکل 1). ميزان تغييرات دوز ناشي از حضور نانوذرات با در نظر گرفتن توزيع يکنواخت نانوذرات به صورت مخلوط با آب در درون حجم فرضي تومور بهدنبال پرتوگيري چشمه ايريديم-192 محاسبه شد. نانوذرات طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانيوم با غلظتهاي 7، 18و mgr/gr 30 (ميليگرم در 1 گرم تومور) به صورت يکنواخت در حجم تومور توزيع شدهاند. اين غلظتها با توجه به مطالعة حيواني هاينفلد در سال 2004 (12) انتخاب شده است که اين مقادير بر اساس ميزان نانوذرات موجود در عروق موش در زمانهاي مختلف بعد از تزريق gr 7/2 طلا به ازاي يک کيلو وزن بدن موش بوده است.

براي کاهش زمان اجراي برنامهها، از شبيهسازي طيف بتا و اشعة ايکس مشخصه ناشي از جذب ذرات بتا در داخل کپسول چشمه صرف نظر شد، چرا که اين تابشها غالباً جذب کپسول ميشوند و يا در صورت عبور تنها موجب افزايش دوز در فاصله کمتر از mm 1 ميشوند (19) در حاليکه سطح جلويي تومور در مطالعة حاضر در فاصلة cm 1 از چشمه قرار دارد. در شبيهسازيهاي جداگانه تأثير چگونگي در نظرگيري انرژي (منوانرژيک يا طيف واقعي) مربوط به چشمه ايريديم- 192 بر فاکتور افزايش دوز محاسبه شد. علاوه بر اين براي غلظت mgr/gr 18، تأثير فاصله شعاعي تومور از چشمه بر ميزان افزايش دوز در عمقهاي مختلف (از 5/1 تا cm 5) ارزيابي شد.

در برنامة MCNP4C تالي F6 (کرما بر حسب Mev/gr) در مقايسه با تالي *F8 (دوز جذب بر حسب Mev) به ازاي تعداد يکساني از ذرات ترابرد شده خطاي کمتري را ايجاد ميکند، لذا در شبيهسازي جداگانهاي با برآورد برابري کرما و دوز جذب در فواصل مختلف از چشمه ايريديم- 192در داخل فانتوم آب، به منظور کاهش زمان لازم براي اجراي برنامهها از فرض برابري کرما و دوز جذب براي محاسبه دوز استفاده شد. انرژي قطع براي پايان ترابرد ذرات براي الکترون و فوتون بهترتيب برابر 5 و Kev 10 در نظر گرفته شده است. هيچ روش کاهش خطاي (Variance Reduction) ديگري براي برنامهها به کار گرفته نشد.

يافتهها

ماکزيمم عدم قطعيت آماري (1σ) براي محاسبه ثابت آهنگ دوز بر اساس پروتکل 43-TGAAPM, در داخل فانتوم همگن آب به ازاي ترابرد 108 تاريخچه فوتوني 7/0% بود. در برآورد فاکتورهاي افزايش دوز، بيشترين ميزان عدم قطعيت آماري (1σ) حاصله در تمام فواصل شعاعي بهدنبال ترابرد 109 تاريخچه فوتوني کمتر از  44/0%  بود.

در شکل 2 مقادير دوز جذبي با استفاده از کرما (تالي F6) و دوز جذب (*F8) در فواصل شعاعي مختلف از چشمه رسم شدند. با مقايسه دادههاي بهدست آمده، اختلاف معناداري بين نتايج مشاهده نشد (با مقدار 005/0>0P=) که نشان ميدهد با تقريب بسيار خوبي ميتوان از فرض برابري کرما و دوز جذب براي محاسبة دوز جذبي در براکيتراپي با چشمههاي راديواکتيو کم انرژي استفاده کرد.

بيشترين عدم قطعيت آماري در محاسبه آهنگهاي کرماي هوا در دورترين فاصله (cm 100) برابر 01/0% بود. قدرت کرماي هوا در تمام فواصل با تغييرات 132/0% ثابت بود و لذا ميانگين قدرت کرما‌هاي محاسبه شده بهعنوان قدرت کرماي هوا در فاصله cm 1=r0 در نظر گرفته شد. ثابت آهنگ دوز با خطاي ترکيبي کل 84/0%، Λ (cGy h-1 U-1)، براي چشمه ايريديم- 192 برابر با cGy h-1 U-1 127/1 محاسبه شد.

در جدول 2 ميانگين فاکتور افزايش دوز (DEF) در کل حجم تومور با تزريق چهار نوع نانوذره (طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانيوم) به داخل تومور با فرض توزيع يکنواخت ليست شدهاند. بيشترين فاکتور افزايش دوز (194/1) براي ماده طلا و براي بيشترين غلظت (mgr/gr 30) بهدست آمد، در حالي که حضور تيتانيوم در حجم تومور افزايش دوز معناداري را نشان نمي‌دهد.

در شکلهاي3 الف-د چگونگي تغييرات دوز در داخل تومور و نيز در بيرون تومور (قبل و بعد از تومور) بر حسب تابعي از فاصلة شعاعي از تومور نمايش داده شده است. همانگونه که مشخص است براي طلا، گادلينيوم و آهن فاکتور افزايش دوز در ناحيه قبل از تومور بدون تغيير ميماند در حالي که بهتدريج و با افزايش عمق نفوذ در داخل تومور دوز افزايش مييابد و به ماکزيمم مقدار خود در انتهاي تومور ميرسد. هرچند که اين افزايش دوز براي آهن و بهويژه براي تيتانيوم قابل ملاحظه نيست. بايد به اين نکته توجه داشت که فاکتور‌هاي افزايش دوز نشان داده شده بعد از عمق  cm2 در شکل 3 در واقع بيانگر افزايش دوز نيستند و فقط کاهش دوز بعد از حجم تومور را بيان ميکنند.

در جدول 3 فاکتورهاي افزايش دوز در حالت مونو‌‌‌‌انرژيک و يا طيف واقعي تابشي از چشمه ايريديم- 192 ليست شدهاند. فاکتورهاي افزايش دوز بهدست آمده در حالت تابش مونو‌انرژيک بيشتر از مقادير حاصله براي تابش طيف واقعي ميباشد. هر چند اين افزايش (38/0%) قابل ملاحظه نيست. فاکتورهاي افزايش دوز در فواصل مختلف مرکز تومور از چشمه در جدول 4 آورده شده است. نتايج حاصله نشان ميدهد که با افزايش فاصله مرکز تومور از چشمه، فاکتور افزايش دوز تا  3/22%  افزايش مييابد.

شکل1: چشمه ايريديم-192 مدل ميکروسلکترون جاگذاري شده در مرکز فانتوم آب شامل توموري در فاصله cm 5/1. ابعاد نمايش داده شده مقايسبندي واقعي ندارند.

شکل 2: تغييرات دوز جذبي محاسبه شده بر حسب فاصله از مرکز چشمه ايريديم- 192 با استفاده از کرما (تالي F6) و دوز جذب (*F8). دادههاي *F8 قبل از مقايسه ابتدا بر جرم تالي تقسيم شدهاند.

شکل 3:الف – د. نمودارهاي ميزانDEF  محاسبه شده در حالت توزيع يکنواخت نانوذرات طلا، گادلينيوم، آهن و تيتانيوم با غلظت هاي 7، 18 و mgr/gr 30 در حجم تومور تحت تابش با چشمه ايريديم- 192 در فواصل شعاعي مختلف بر روي محور عمود بر محور مرکزي چشمه.

جدول 1: ويژگي هاي فيزيکي و مدل چشمه مورد استفاده ايريديم- 192.

| مرجع | مدل چشمه | بازه انرژي (Kev) | نيمه عمر(روز) | هسته راديواکتيو |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [20] Jones. B | MicroSelectron | 885-0 (ميانگين 360) | 8/73 | 192Ir |

جدول 2: ميانگين فاکتور افزايش دوز در حجم تومور،DEF.

| غلظت(mgr/gr) | نانوذرات (توزيع يکنواخت) |
| --- | --- |
|  | Au79 | Gd64 | Fe26 | Ti22 |
| 7 | 047/1 | 033/1 | 002/1 | 000/1 |
| 18 | 118/1 | 083/1 | 005/1 | 000/1 |
| 30 | 194/1 | 136/1 | 007/1 | 000/1 |

جدول 3: ميانگين فاکتور افزايش دوز در حجم تومور در حالت تشعشع مونو‌انرژيک يا طيف واقعي تابشي از چشمه ايريديم- 192.

| غلظت(mgr Au/gr) | انرژي |
| --- | --- |
|  | Kv 360 | طيف واقعي |
| 7 | 049/1 | 047/1 |
| 18 | 122/1 | 118/1 |
| 30 | 201/1 | 194/1 |

جدول 4: تغييرات فاکتور افزايش دوز تومور، DEF، بر حسب فاصله شعاعي مرکز تومور از مرکز چشمه ايريديم- 192(cm).

| فاصله مرکز تومور از چشمه (cm) | براي غلظت mgr Au/gr 18 |
| --- | --- |
| 5/1 | 118/1 |
| 2 | 150/1 |
| 5/2 | 183/1 |
| 3 | 219/1 |
| 5 | 367/1 |

جدول 5: مقادير فاکتور افزايش دوز تومور،DEF،در مقايسه با ساير گزارشات. اعداد داخل پرانتزها نشاندهنده درصد اختلاف نتايج ديگران با مطالعه حاضر است. علامت منفي و مثبت به ترتيب نشاندهنده کاهش و افزايش ميباشد.

| ميزان DEFتخمين زده شده در حضور نانوذرات طلا در درمان با چشمه ايريديم-192 |
| --- |
| (2009)Gual [16] | (2009)Cho [14] | (2005) Cho [6] | مطالعه حاضر | غلظت (mgr Au/gr) |
| (1/0%-) 05/1 | (8/1%-) 03/1 | (2/0%-) 047/1 | 049/1 | 7 |
| (2/0%-) 12/1 | (6/4%-) 07/1 | (0/3%+) 156/1 | 122/1 | 18 |
| (1/0%-) 20/1 | (6/7%-) 11/1 | (6/4%+) 256/1 | 201/1 | 30 |

بحث

در مطالعه حاضر ثابت آهنگ دوز ايريديم- 192 برابر با cGy h-1 U-1(84/0%±)127/1 محاسبه شد.
ويليامسون (Williamson) و لي (Li) (سال 1995) براي اين چشمه ثابت آهنگ دوزي برابر با cGy h-1 U-1(5/0%±) 115/1 گزارش کردند که  کاهشي در حدود 06/1% را نشان ميدهد. راشل (Russel) و آنسژو (Anhesjo) (سال 1996) مقداري برابر با cGy h-1 U-1(0/1%±) 131/1گزارش کردند که افزايشي در حدود 35/0% را نشان ميدهد. با توجه به خطاهاي گزارش شده، ثابت آهنگ دوز بهدست آمده تطابق بسيار خوبي با ديگر دادههاي گزارش شده نشان ميدهد. لذا با اطمينان از صحت چشمه ايريديم- 192 و نيز فانتوم شبيهسازي شده، در ادامه توزيع دوز حاصله از اين چشمه را بررسي ميکنيم.

همانطور که از جدول 2 و نمودارهاي شکل 3 الف- د بر ميآيد در براکيتراپي با استفاده از چشمه ايريديم-192 تابش تومور همراه با افزودن نانوذرات با عدد اتمي بالا مانند طلا و گادلينيوم به داخل تومور بهدليل افزايش احتمال جذب فوتوالکتريک، موجب افزايش دوز جذبي تومور (بهترتيب 4/19% و 6/13% براي غلظت mgr/gr 30) خواهد شد. براي موادي چون آهن و تيتانيوم اين افزايش دوز (به ترتيب 0%و 2 تا 7% به ترتيب براي غلظتهاي 7 و mgr/gr 30) چندان قابل توجه نميباشد. اين نتيجه قابل توجيه است چرا که آهن و تيتانيوم در مقايسه با طلا و گادلينيوم داراي عدد اتمي کوچکتري هستند (تا حدود سه برابر کوچکتر)، لذا با توجه به رابطه مستقيم پديده فوتوالکتريک با توان سوم عدد اتمي، اين افزايش دوز براي مواد با اعداد اتمي کمتر مورد انتظار است؛ به طور مثال عدم افزايش دوز براي تيتانيوم بهواسطه عدد اتمي 22 بيانگر عدم تأثيرگذاري اين ماده در افزايش دوز تومور است. البته اين مسأله ممکن است که کمي گمراهکننده باشد، چراکه به هر حال افزدون اين ماده در مقايسه با آب عدد اتمي مؤثر تومور را افزايش ميدهد، ولي بايد توجه داشت که در محدوده انرژي چشمه ايريديم -192 بيشتر برخوردها در محدوده پراکندگيهاي کامپتونياند، لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که اين چنين افزايشي در عدد اتمي مؤثر تومور (تزريق آهن يا تيتانيوم در داخل تومور) منجر به شيفت چنداني در تعداد برخوردها به سمت برخوردهاي فوتوالکتريک نخواهد شد.

با توجه به شکل 3 جالب توجه است که اين افزايش دوز در صورتي که وجود نانوذرات فقط در حجم تومور باشد، منحصراً باعث افزايش دوز در حجم تومور ميشود که اين امر باعث بهبود بهره درمان تشعشعي خواهد شد. علاوه بر اين، افزايش غلظت نانوذرات باعث افزايش دوز جذبي خواهد شد (از 7/4% تا 4/19% و 3/3 تا 6/13% به ترتيب براي غلظتهاي 7 تا mgr/gr 30 براي طلا و گادلينيوم) چرا که به طور واضح احتمال رخداد پديده فوتوالکتريک بهواسطه افزايش ماده برهمکنشکننده افزايش مييابد. در سال 2005 چو و همکارانش (6) با استفاده از روش شبيهسازي مونتکارلو براي چشمه ايريديم-192 بسته به فاصله شعاعي حجم حاوي نانوذره از مرکز چشمه و غلظت نانوذره به کار رفته (7 تا mg/ml 30)، افزايش دوزي بين 5 تا 31% گزارش کردند. در مطالعه حاضر اين افزايش دوز در حدود 7/4% تا 4/19% محاسبه شد. فاکتور افزايش دز براي انرژي 4 و MV 6 و غلظت mg/ml 30 نانوذره طلا به ترتيب برابر با 053/1 و07/1 گزارش شد، در حالي که براي انرژي kVp 140 اين نسبت برابر 2 محاسبه شد (6). در ادامه کار قبلي، در سال 2009 چو و همکارانش (14) فاکتورهاي افزايش دوز ماکروسکوپي براي تومور حاوي mg/g 18 نانوذره طلا در فاصله cm 1 از مرکز چشمه را به ترتيب براي 125I، فوتون kVp 50 و 169Yb برابر با 116%، 92% و 108% گزارش کردند. با توجه به اين مطالعات انتظار ميرود که افزايش انرژي فوتون تابشي با افزايش برخوردهاي کامپتوني، رخداد برخوردهاي فوتوالکتريک را کاهش     ميدهد که منجر به کاهش دوز ميشود، هر چند با افزايش انرژي (MeV 02/1<) به دليل افزايش رخداد پديده توليد جفت دوز جذبي تومور افزايش مييابد.

نتايج حاصله در مطالعه حاضر مطابقت خوبي با ديگر گزارشها (جدول 5) به خصوص مطالعه گوال (Gual) و همکارانش (2009) (16) نشان ميدهد. هرچند به دليل تفاوتهايي که ممکن است در ترکيب بافت، فانتوم و تومور، اندازه تومور و فانتوم، و يا موقعيت و مکان قرارگيري تومور از مرکز چشمه، مدل و هندسه چشمه، سطوح غلظت و يا در نظرگيري انرژِي اشعه تابشي         بهصورت طيف يا مونو‌انرژيتيک با ساير مطالعات وجود داشته باشد، اختلافات کمي مشاهده ميشود. مخصوصاً در مطالعه چو و همکاران (2009) چشمه ايريديم بهجاي فاصله cm 1 به کار رفته در اين مطالعه دقيقاً در مرکز تومور در نظر گرفته شده است که براي غلظت mgr/gr 30 کاهش 6/7 % را نسبت به نتيجه اين مطالعه نشان ميدهد.

مزيت قابل ملاحظه ديگر کاهش دوز در عمقهاي بعد از تومور (عمقهاي بعد از cm 2) بهواسطه حضور نانوذرات ميباشد (شکل 3) که با افزايش احتمال رخداد پديده فوتوالکتريک باعث کاهش شدت اشعه رسيده به عمقهاي بعد از تومور ميشود، لذا ميتوان انتظار داشت که بهواسطه حضور نانوذرات در داخل حجم تومور بافتهاي عمقي بعد از تومور دوز کمتري دريافت کنند. اين کاهش با افزايش غلظت نانوذرات بيشتر خواهد بود. هرچند اين کاهش به دليلي انرژي ايريديم- 192 چندان قابل ملاحظه نميباشد، اما بر اساس نتايج گزارش شده توسط چو و همکارانش (2009) براي چشمههاي کم انرژي  I125 و Yb169 اين کاهش دوز در عمقهاي بعد از حجم تومور موجب کاهش قابل ملاحظهاي در بافتهاي سالم عمقي خواهد شد (14). بر اين اساس اين ايده (افزودن نانوذرات در داخل تومور) ميتواند ما را در دستيابي به هدف نهايي درمانهاي تشعشعي يعني حداکثر دوز به تومور و حداقل دوز به بافتهاي سالم ياري کند.

هاينفلد و همکاران (2008) با تزريق مستقيم نانوذرات طلا در تومورهاي پستان ايجاد شده در موشها و پرتودهي با اشعه ايکس kVp 250، بقاي 86% را در مقايسه با بقاي 20% (پرتودهي تنها) گزارش کردند. براي گروهي که تنها نانوذره طلا دريافت کرده بود، کسر بقاي 0% بهدست آمد (7). نتايج مطالعات حيواني (12) بهوضوح نشان ميدهند که در مقايسه با عدم حضور نانوذرات در تومور، کاهش کسر بقا سلولهاي سرطاني بهواسطه حضور نانوذرات به ازاي تابشهاي يکسان رخ ميدهد که تأييدي بر افزايش دوز در حضور نانوذره طلا خواهد بود. هر چند حضور غلظتهاي بالاتر نانوذرات در حجم تومور افزايش دوز بيشتري را درمانهاي تشعشعي ايجاد ميکند، اما براي دستيابي به افزايش دوز بيشتر نميتوان غلظت نانوذرات را بدون محدوديت افزايش داد چرا‌که افزايش غلظت ميتواند سميت سلولي ايجاد کند.

همانگونه که از جدول 4 بر ميآيد، تغيير فاصله مرکز تومور از مرکز چشمه از cm 5/1 تا cm 5 ميانگين افزايش دوزي در حدود 3/22% براي حجم تومور در حضور نانوذرات طلا با غلظت mgr/gr 18 را نتيجه ميدهد. بر اين اساس در فرايند درمان، جهت تخمين ميزان افزايش دوز در حضور نانوذرات در حجم تومور در نظرگيري فاصله تومور از محل کاشت يا قرارگيري چشمه فاکتور تأثيرگذاري است.

با توجه به شکلهاي 3 الف- د با افزايش عمق نفوذ در داخل تومور (به ضخامت cm 1) دوز جذبي افزايش مييابد (8% و 6% به ترتيب براي غلظتmgr/gr 30 طلا و گادلينيوم). اين افزايش دوز و قرارگيري بيشترين ميزان فاکتور افزايش دوز در قسمت انتهايي تومور با وجود کاهش شدت اشعه در اثر تضعيف، بهدليل کاهش انرژي ميانگين فوتونها بهواسطه شيفت انرژي فوتونها به سمت انرژيهاي پايين طيف، ناشي از افزايش فوتون‌هاي ثانويه يا پراکنده کامپتوني و الکترون‌هاي رسيده به عمق، است که موجب افزايش جذب فوتوالکتريک خواهد شد. نمودار ارائه شده براي منبع ايريديم در مطالعه چو و همکارانش (6) نيز اين توزيع دوز در داخل حجم تومور را نشان ميدهد. بايد توجه داشت که از نظر کلينيکي با پايين نگه داشتن دوز بافتهاي سالم پيراموني در صورتي که تمام حجم تومور دوز تجويزي لازم را دريافت کند، ناهمگني دوز در نواحي مختلف در داخل حجم تومور قاعدتاً مشکلي در درمان تشعشعي ايجاد نمي‌کند.

نتيجهگيري

نتايج مطالعة حاضر نشان مي‌دهد که با استفاده از چشمههاي براکيتراپي نظير ايريديم- 192 و پر کردن حجم تومور با نانوذراتي همچون طلا و يا گادلينيوم، به دليل افزايش رخداد بر‌همکنش فوتوالکتريک، افزايش دوز قابل ملاحظهاي حاصل مي‌شود که ميتواند در درمانهاي تشعشعي به طور مؤثري مورد استفاده قرار گيرد. ميزان افزايش دوز تخمين زده شده ناشي از حضور نانوذرات طلا بيشتر از نانوذرات گادلينيوم است (تا حدود 8/5% براي غلظت mgr/gr 30)؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود که طلا با توجه به اينکه فلزي خنثي است و اثرات کوتاه مدت و يا بلند مدت بر روي سلامت انسان براي آن گزارش نشده است (14) براي تزريق داخل توموري و يا درون رگي انتخاب شود. بر اساس نتايج حاصله به کارگيري نانوذرات با اعداد اتمي کوچکتر نظير آهن (26=z) و تيتانيوم (22=z) افزايش معناداري بر دوز دريافتي تومور ندارد، لذا به کارگيري نانوذرات با اعداد اتمي پايين منجر به بهبود بهره درمان تشعشعي در براکيتراپي با چشمه ايريديم- 192 نخواهد شد. افزايش غلظت نانوذرات در حجم تومور و نيز افزايش فاصله تومور از چشمه باعث افزايش دوز جذبي خواهد شد. هرچند نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که حضور نانوذرات با عدد اتمي بالا در حجم تومور ميتواند موجب افزايش دوز جذبي تومور شود. با اين حال مطالعات (حيواني و اندازهگيريهاي عملي) متعددي لازم است تا اين ايده به عنوان يکي از روشهاي راديوتراپي هدفمند به طور باليني مورد استفاده قرار بگيرد. چنانچه  بتوان در کاربرد‌هاي کلينيکي با استفاده از برچسب کردن نانوذرات با اعداد اتمي بالا با گيرندههاي مناسب ضمن رساندن غلظت مناسبي از آنها به داخل تومور، وجود نانوذرات را فقط به حجم تومور منحصر کرد، حداکثر دوز ميتواند به تومور داده شود، در حالي که دوز بافتهاي نرمال پيراموني در حداقل ممکن پايين نگه داشته شود.

قدرداني

اين مطالعه برگرفته از بخشي از پاياننامه دانشجويي مقطع کارشناسيارشد فيزيک پزشکي در گروه فيزيک پزشکي دانشکدة پزشکي است که با حمايت دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز تحت طرح تحقيقاتي شمارة 90244-U انجام شده است.

منابع

1-Steel GG. Basic clinical radiobiology. 3rd ed.  London: Arnold; 2002.

2-Khan FM. The physics of radiation therapy. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

3- Rose JH, Norman A, Ingram M, Aoki C, Solberg T, Mesa A. First radiotherapy of human metastatic brain tumors delivered by a computerized tomography scanner (CTRx). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45(5):1127-32.

4-Herold DM, Das IJ, Stobbe CC, Iyer RV, Chapman JD. Gold microspheres: a selective technique for producing biologically effective dose enhancement. Int J Radiat Biol 2000;76(10):1357-64.

5- Santos Mello R, Callisen H, Winter J, Kagan AR, Norman A. Radiation dose enhancement in tumors with iodine. Med Phys 1983;10(1):75-8.

6-Cho SH. Estimation of tumour dose enhancement due to gold nanoparticles during typical radiation treatments: a preliminary Monte Carlo study. Phys Med Biol 2005;50(15):N163-73.

7-Hainfeld JF, Dilmanian FA, Slatkin DN, Smilowitz HM. Radiotherapy enhancement with gold nanoparticles. J Pharm Pharmacol 2008;60(8):977-85.

8-Sakamoto JH, Smith BR, Xie B, Rokhlin SI, Lee SC, Ferrari M.. The molecular analysis of breast cancer utilizing targeted nanoparticle based ultrasound contrast agents. Technol Cancer Res Treat 2005;4(6):627–36.

9-Bullis K. Remotely activated nanoparticles destroy cancer. Technology Review 2007. Available From: http://www.technologyreview.com/Nanotech/17956/.  Accessed November 25, 2007.

10-Sullivan DC, Ferrari M. Nanotechnology and tumor imaging: seizing an opportunity. Mol Imaging 2004;3(4):364–9.

11-Zheng Y, Sanche L. Gold nanoparticles enhance DNA damage induced by anti-cancer drugs and radiation. Radiat Res 2009;172(1):114-9.

12-Hainfeld JF, Slatkin DN, Smilowitz HM. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice. Phys Med Biol 2004;49(18): N309-15.

13-Zhang SX, Gao J, Buchholz TA, Wang Z, Salehpour MR, Drezek RA, et al. Quantifying tumor-selective radiation dose enhancements using gold nanoparticles: a monte carlo simulation study. Biomed Microdevices 2009;11(4):925-33.

14-Cho SH, Jones BL, Krishnan S. The dosimetric feasibility of gold nanoparticle-aided radiation therapy (GNRT) via brachytherapy using low-energy gamma-/x-ray sources. Phys Med Biol 2009;54(16):4889-905.

15-Van den Heuvel F, Locquet JP, Nuyts S. Beam energy considerations for gold nano-particle enhanced radiation treatment. Phys Med Biol 2010;55(16):4509–20.

16-Gual MR, Caridad M, Cardona A, Landy Y, González C, García JR. Use of nanoparticles in brachytherapy-an alternative for enhancing doses in cancer treatment. Proceedings of the International Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering; 2009 September 7 - 12; Munich, Germany.

17- Karaiskos P, Angelopoulos A, Sakelliou L, Sandilos P, Antypas C, Vlachos L, et al. Monte Carlo and TLD dosimetry of an 192Ir high dose-rate brachytherapy source. Med Phys 1998;25(10): 1975-84.

18- Rivard MJ, Coursey BM, DeWerd LA, Hanson WF, Huq MS, Ibbott GS, et al. Update of AAPM Task Group No. 43 Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy dose calculations. Med Phys 2004;31(3):633-74.

19-Baltas D, Karaiskos P, Papagiannis P, Sakelliou L, Loeffler E, Zamboglou N. Beta versus gamma dosimetry close to Ir-192 brachytherapy sources. Med Phys 2001;28(9):1875-82.

# 20- Jones BL, Krishnan S, Cho SH. Estimation of microscopic dose enhancement factor around gold nanoparticles     by Monte Carlo calculations. Med Phys. 2010;37(7):3809-16.

Dose Enhancement Due to Injection of 79Au, 64Ga, 26Fe and 22Ti Nanoparticles into Tumor During HDR- 192Ir Brachytherapy Treatment: Monte Carlo Study

Mansour Zabihzadeh1*, Seyedeh Sahar Arefian2, Nasim Shams3

Abstract

Background and Objective:  On the base of photon interactions with material, increase of atomic number and decrease of emitted photon energy increases photoelectric absorption. In the current study, the dose enhancement factor (DEF) of loaded tumor with nanoparticles (NPs) was studied using 192Ir HDR brachytherapy source.

Subjects and Methods: Monte Carlo calculations were performed with MCNP4C code to determine the DEF from 192Ir source. The NPs-water mixture model was simulated. Uniform distribution of NPs into the tumor volume located 1.5 cm from center of source centered in the water phantom with 7, 18 and 30 mgr/gr concentrations of 79Au, 64Ga, 26Fe and 22Ti, was considered.

Result: DEF of 1.049, 1.122, 1.201 and 1.033, 1.083 and 1.136 were estimated for 79Au and 64Gd with concentrations of 7, 18 and 30 mgr/gr, respectively. Increasing of tumor doses was not significant due to loading of 26Fe and 22Ti. Increase the radial distance of source from the tumor (from 1.5 to 5 cm) increases the DEF (up to 22.3%).

Conclusion: Our data predicate that loading of tumor with high-Z NPs such as gold NPs increase the absorbed dose of tumor irradiated to 192Ir HDR brachytherapy source due to increase of photoelectric interactions. Increase of atomic number and concentration of NPs and radial distance of tumor from the source increase DEF. Loading of the tumor volume with NPs during radiation therapy improves therapeutic ratio.

Keywords:  Dose enhancement factor, 192Ir brachytherapy source, Monte Carlo simulation, Nanoparticles.

►Please cite this paper as:

Zabihzadeh M, Arefian SS, Shams N. Dose Enhancement Due to Injection of 79Au, 64Ga, 26Fe and 22Ti nanoparticles into Tumor During HDR- 192Ir Brachytherapy Treatment: Monte Carlo Study. Jundishapur Sci Med J 2013;12(3):313-324

Received: Dec 23, 2012 	       revised: Feb 6, 2013	           Accepted: Feb 11, 2013.c

# Text boxes

1- استاديار گروه فيزيک پزشکي.

2- دانشجوي کارشناسيارشد فيزيک پزشکي.

3- استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت.

1و2- گروه فيزيک پزشکي، دانشکدۀ پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز، ايران.

3- گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز، ايران.

* نويسندة مسؤول:

منصور ذبيحزاده؛ گروه فيزيک پزشکي، دانشکدۀ پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز، ايران.

تلفن: 00989125032283

Email: zabihzadeh@ajums.ac.ir

1-Associate Professor of Medical Physics.

2-MSc student of Medical Physics.

3-Assistant Professor of Density.

1,2-Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3-Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Density, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

*Corresponding author:

Mansour Zabihzadeh; Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, Jundishapur

University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Tel:+989125032283

Emai:zabihzadeh@ajums.ac.ir